## Slide 1: 數位電路實驗 儀表工具簡介

## Slide 2: 大綱
認識器材
  麵包板
  直流電源供應器
  三用電錶
電路符號
耗材
  發光二極體LED
  雙列直插封裝積體電路DIP IC

## Slide 3: 麵包板

## Slide 4: 麵包板
在麵包板的中間有一個長長的凹槽，其作用如下：
示意上下兩部分的電路是斷開的。
凹槽中間距離為7.26 mm，剛好插入雙列直插封裝積體電路。
引用網址：
https://kknews.cc/zh-tw/news/pqprzqj.html
http://www.codedata.com.tw/social-coding/mblock-arduino-2-led/

## Slide 5: 麵包板

## Slide 6: 直流電源供應器

## Slide 7: 直流電源供應器

## Slide 8: 直流電源供應器
（1）表頭V：顯示CH1的輸出電壓。
（2）表頭A：顯示CH1的輸出電流。
（3）表頭V：顯示CH2的輸出電壓。
（4）表頭A：顯示CH2的輸出電流。
（5）VOLTAGE調節旋鈕：調整CH1輸出電壓。
  並在並聯或串聯追蹤模式時，用於CH2最大輸出電壓的調整
（6）CURRENT調節旋鈕：調整CH1輸出電流。
  並在並聯模式時，用於CH2最大輸出電流的調整。
（7）VOLTAGE調節旋鈕：用於獨立模式的CH2輸出電壓的調整。
（8）CURRENT調節旋鈕：用於CH2輸出電流的調整。
（9）C.V/C.C指示燈：當CH1輸出在定電壓狀態。
  在並聯、串聯追蹤模式下的定電壓狀態時，綠燈就會亮。當CH1輸出在定電流狀態時，紅燈就會亮。
（10）C.V/C.C指示燈：當CH2輸出在定電壓狀態。
  在並聯、串聯追蹤模式下的定電壓狀態時，綠燈就會亮。當CH2輸出在定電流狀態時，紅燈就會亮。
（11）CH3超載指示燈：當CH3輸出電流超過額定值時，此燈就會亮。
（13）USB充電錯誤警示燈

## Slide 9: 直流電源供應器
（17）（18）TRACKING：兩個按鍵可選擇INDEP（獨立）、SERIES（串聯）或PARALLEL（並聯）的追蹤模式。
（19）“+”輸出端子：CH1正極輸出端子。
（20）“-”輸出端子：CH1負極輸出端子。
（21）GND端子：大地和底座接地端子。
（22）“-”輸出端子：CH2負極輸出端子。
（23）“+”輸出端子：CH2正極輸出端子。
（24）“-”輸出端子：CH3負極輸出端子。
（25）“+”輸出端子：CH3正極輸出端子。
（28）POWER：電源開關。
（29）OUTPUT指示燈：輸出開關指示燈。
（30）ON/OFF控制開關：輸出接通/輸出關斷控制開關。
（31）USB輸出端：可提供固定5V/2A輸出。
（32）CH3固定輸出電壓選擇開關：依照數值可選擇2.5V, 3.3V和5V輸出。
Notes: （17）（18）TRACKING：兩個按鍵可選擇INDEP（獨立）、SERIES（串聯）或PARALLEL（並聯）的追蹤模式，詳見TP2000PU系列用戶使用手冊。
  當兩個按鍵都未按下時，是在INDEP（獨立）模式
    CH1和CH2的輸出分別獨立。
  只按下左鍵，不按右鍵時，是在SERIES（串聯）追蹤模式。
    在此模式下，CH1和CH2的輸出最大電壓完全由CH1電壓控制（CH2輸出端子的電壓追蹤CH1輸出端子電壓），CH2輸出端子的正端（紅）則自動與CH1輸出端子負端（黑）連接，此時CH1和CH2兩個輸出端子可提供0~2倍的額定電壓。
  兩個鍵同時按下時，是在PARALLEL（並聯）追蹤模式。
    在此模式下，CH1輸出端和CH2輸出端會並聯起來，其最大電壓和電流由CH1主控電源供應器控制輸出。CH1和CH2可分別輸出，或由CH1輸出提供0~額定電壓和0~2倍的額定電流輸出。
  不按左鍵，只按下右鍵
    此狀態屬於無效模式。

## Slide 10: 三用電錶

## Slide 11: 三用電錶
OFF：關閉電源
Ｖ波浪：交流伏特計
Ｖ直線：直流伏特計
mV：毫伏特計
在不知電壓大小時永遠先使用V （伏特計），
確認電壓遠小於0.1 V時才使用毫伏特計。

## Slide 12: 三用電錶
二極體：詳見公開說明書
Temp ：溫度計
Ω：歐姆計
A：安培計
mA：毫安培計
μA：微安培計
在不知電流大小時永遠先使用A（安培計），
確認電流遠小於0.1 A時才使用mA毫安培計，
確認電流遠小於0.1 mA時才使用μA毫安培計。

## Slide 13: 三用電錶
A：使用安培計時插入探針
  最高10 A
mA/μA：使用毫、微安培計時插入探針
  最高0.5 A
COM：共地
Temp /Ω / V / 電容：使用溫度計、歐姆計、伏特計或電容計時插入探針
  最高1,000 V

## Slide 14: 三用電錶

## Slide 15: 電子測試裝置

## Slide 16: 數位IC測試器
桌上型數位IC測試器 (ICT-6C)
按鈕簡介
左上角 TTL / CMOS 可切換IC種類
  本課程只使用TTL
左下角 Auto 可自動搜尋受測試IC種類
右下角 Go 可執行測試

## Slide 17: 數位IC測試器
測試流程
  確認裝置接上電源並開啟開關 (上方側面靠左)
  使用IC 整腳器使IC針腳平整
  使用尖嘴鉗整理歪斜之針腳
  將IC靠底部放入測試插槽
  使用Auto測試IC
  使用TTL指定IC編號再行測試
提醒：數位IC測試器所提供之結果僅供參考

## Slide 18: 電路符號

## Slide 19: LED-發光二極體
端子名稱 |  | 陽極 | 陰極
極性 |  | 正 | 負
符號 |  | + | −
插入式封裝 （thru-hole） | 接腳長度 | 長 | 短
 | 內部接點外觀 （部份廠商不依規範，不可盡信） | 小 | 大而平
 | 外殼邊緣形狀 | 圓 | 平
 | PCB焊盤形狀 | 圓 | 方
 | PCB上的焊盤編號 | 2 | 1
貼片封裝 （SMD） | 封裝上的記號 | 無 | 一橫劃
 | PCB上的焊盤編號 | 2 | 1

## Slide 20: DIP IC
如右圖所示，當元件的識別缺口朝上時，左側最上方的接腳為接腳1，其他接腳則以逆時針的順序依序編號。
  有時接腳1也會以圓點作為標示。
IC大部分都以右上方的接腳做為電源輸入(Vcc)；以左下角的接腳做為共地。